## Slide 1: 一、计算机可靠性
串联系统、并联系统、串并混合系统和N模冗余系统

## Slide 2: 1.1 串联系统
R1
R2
…
输入
输出
Rn
串联系统
可靠性R = R1*R2*…*Rn

## Slide 3: 1.2 并联系统
输出
R1
R2
…
Rn
输入
并联系统
可靠性R = 1-(1-R1)*(1-R2)*…*(1-Rn)

## Slide 4: 1.3 串并混合系统
输出
R2.1
R2.2
输入
串并混合系统
R1
R3
可靠性R = R1*R2*R3
= R1*(1-(1-R2.1)*(1-R2.2))*R3

## Slide 5: 1.4 N模冗余系统
输出
R1
R2
…
RN
输入
N模冗余系统
(n+1)/N
表决器
可靠性R =

## Slide 6: 1.4 N模冗余系统
可靠性R =
N模冗余系统由N（N=2n+1）个相同的子系统和一个表决器组成。
表决器把N个子系统中占多数相同结果的输出作为系统的输出。
在N个子系统中，只要有n+1个或n+1个以上的子系统能正常工作，系统就能正常工作，输出正确的结果。
系统可靠性（求和） = 恰好n+1个系统正常工作的可靠性 +恰好n+2个系统正常工作的可靠性+ … + N（2n+1）个系统全部正常工作的可靠性
恰好n+1个系统正常工作的可靠性（求乘积） = N各系统取n+1个系统的组合数*n+1个R0 * (N-n+1)个(1-R0)

## Slide 7: 二、流水线
执行时间、吞吐率、加速比、效率

## Slide 8: 2.1 执行时间
理论公式：(t1+t2+..+tk)+(n-1)*△t
实践公式：(k+n-1)*△t
若无特殊说明，优先用理论公式计算，若无对应答案则用实践公式计算。
流水线周期（△t）为指令执行阶段中执行时间最长的一段。
实践公式中k为一条指令所包含的部分的多少。

## Slide 9: 例题2-1：若指令流水线把一条指令分为取值，分析和执行三部分，且三部分的时间分别是取值 2s，分析2s，执行1s。那么，流水线周期是多少？100条指令全部执行完毕需要的时间是多少？
答:
流水线周期为2s（取值 2s，分析2s，执行1s 其中时间最长的是2s）。
100条指令全部执行完毕需要的时间：
理论公式：(2+2+1)+(100-1)*2=203s
实践公式：(3+100-1)*2=204s（其中k代表段数，在此题中分为取值，分析，执行三段）

## Slide 10: 2.2 吞吐率
公式：TP=指令条数/流水线执行时间
求例题2-1吞吐率
答：
理论吞吐率：100/203s
实践吞吐率：100/204s

## Slide 11: 2.3 加速比
公式：S=不使用流水线执行时间/使用流水线执行时间
求例题2-1加速比
答：
不适用流水线执行时间 = 5*100=500s
理论加速比：500s/203s
实践加速比：500s/204s

## Slide 12: 2.4 效率
公式：E=n个任务占用的时空区/k个流水段总的时空区
=不使用流水线执行时间/执行时间*指令部分k
求例题2-1效率
答：
理论效率：(2+2+1)*100/203*3 = 82.1%
实践效率：(2+2+1)*100/204*3 = 81.7%